terug

Afdrukken

# Miele cm 5500 zuigt geen water

Geschreven door: Choral am Montag, 12. Juni 2023, 11:20 Uhr

Hallo

Onze miele cm5500 moet lucht hebben aangezogen, het waterreservoir was leeg, nu zuigt hij geen water meer aan.

Hoe kan ik hem ontluchten?

Pomp draait, maar melding Waterreservoir in continue lus invoegen, andere menu-items kunnen niet worden geselecteerd.

Bedankt voor tips.

Geschreven door: Choral am Montag, 12. Juni 2023, 15:18 Uhr

Hallo

Ik heb nu de slangen gecontroleerd op continuïteit, het water loopt zeker door tot na de doorstroomverwarmer, ik koppel de slang na de doorstroomverwarmer los en laat het water in een bak lopen, de machine schakelt ook over van verwarmen naar spoelen en een drankje kiezen.

Fout F17 verschijnt nu als alle slangen weer op hun plaats zitten.

De rode, witte, doorzichtige slang na het keramisch ventiel naar de uitlaat is ook doorlopend.

Wat kan er mis zijn met het keramisch ventiel nadat ik het waterreservoir maar één keer heb geleegd?

Wat kan ik nog meer proberen?

Bedankt voor tips

Geschreven door: kaffeechris am Montag, 12. Juni 2023, 19:27 Uhr

Hallo, de keramische klep kan lekken of niet in de juiste positie staan.

Deze fout kan verschillende oorzaken hebben.

Controleer de keramische klep, open hem en controleer de driver op schade. Schoon, siliconenvet.

Defect? Als de verdelerkop nog intact is, kun je het basislichaam van een andere nemen. Melitta, Jura, Nivona, enz. Stekkers moeten misschien opnieuw worden bewerkt.

Geschreven door: Choral am Donderdag, 29. Juni 2023, 10:47 Uhr

Na lange tijd heb ik eindelijk de keramische klep gedemonteerd, één doorgang was verkalkt, maar niet volledig gesloten. Voor de rest zag alles er intact uit, ik heb het ontkalkt, er wat siliconenvet op gedaan, opnieuw geïnstalleerd...Fout 17 blijft.

Een heel eenvoudige vraag: is er een positie waarin de schijven aan het begin moeten staan? Ik las ergens iets over verkeerde positie...geen doorgang.... geen doorgang... Is er een illustratie, ik kon niets vinden op het net.

Bedankt.

Geschreven door: Choral am Donderdag, 29. Juni 2023, 14:46 Uhr

[IMG]

https://abload.de/img/img20230628123807mmipv.jpg/IMG]

[IMG]

https://abload.de/img/img20230628135525j4cgw.jpg/IMG]

Dit was de toestand na het 0openen, ik ontkalkte, smeerde en monteerde opnieuw op deze manier, fout 17 bestaat nog steeds.

Geschreven door: choral am Donderdag, 29. Juni 2023, 15:43 Uhr

sorry, de foto's werkten niet zo goed, probeer het nog eens

dit was de toestand nadat de watertank leeg was, daarna fout 17.

Keramische klep zag er zo uit.

Ik heb hem ontkalkt, ingevet en op dezelfde manier weer gemonteerd.

Nog steeds fout 17.

Zijn de posities correct? (Rode en groene markeringen zijn van mij, voor demontage...)

Bedankt.

Geschreven door: kaffeechris am Donderdag, 29. Juni 2023, 19:24 Uhr

Controleer de microschakelaars met een multimeter om te zien of ze goed schakelen.

Koffiemachines.org > Algemeen > Miele cm 5500 zuigt geen water

#### koffiemachines.org

terug

Afdrukken