terug

Afdrukken

# AEG CS 5000 Silenzio

Geschreven door: Lukas Dried am Vrijdag, 30. November 2018, 11:16 Uhr

Na het vervangen van de instant waterverwarmer brandt de LED "Roepnaam", "Bereiding 1 kopje" en "Bereiding 2 kopjes" bij het inschakelen van de machine. Er wordt geen motor gestart en er kan niets worden bediend. Waar moet ik kijken?

Help, alsjeblieft.

Geschreven door: lumpazivagabundus am Donderdag, 31. Januar 2019, 13:56 Uhr

Hallo,

Controleer de spanning bij de stroomverwarmer.

Controleer de temperatuursensor: Zitplaats en warmteoverdracht oké? Goed

aangesloten

op de printplaat

?

Controleer de weerstand van de sensor, de aansluitdraden op de sensor direct zijn zeer filigraan en kunnen gemakkelijk afbreken.

De

waarde moet een paar honderd Ohm zijn (alleen

geschat).

Veel

gelukTorsten

Koffiemachines.org > AEG > AEG CS 5000 Silenzio

#### koffiemachines.org

terug

Afdrukken