terug

Afdrukken

# Privileg type 9758 brouwgroep springt eruit

Geschreven door: Trevor Ochmonek am Donderdag, 17. Februari 2022, 22:57 Uhr

Hoi jongens,

Dit is het probleem:

Telkens wanneer u de zetgroep terugplaatst nadat u deze hebt verwijderd en

de machine inschakelt, beweegt de motor het mechanisme helemaal naar voren

en weer terug om de eindpunten van het mechanisme te vinden.

De motor stopt echter niet, zodat het mechanisme volledig in de

aanslag wordt gedreven en met een luid krakendgeluid

uit zijn

positiewordt

geduwd

.

De ingebouwde microschakelaar, die de juiste positie van de zetgroep in de

machinedetecteert

, registreert vervolgens dat de zetgroep niet

correctis

geplaatst en schakelt de machine uit

.

Als je dan de zetgroep weer in positie duwt, begint het

spel opnieuw, maar het mechanisme wordt dan iets

minder ver voorbij het eindaanslagpunt bewogen, het kraken neemt af

en ten laatste bij de derde keer heeftde

koffiemachinede

juiste eindaanslagpunten en

wordthet

mechanisme van de

zetgroep correct heen en weer bewogen

.

Als je de brouwgroep weer verwijdert, b.v. om hem schoon te maken, begint het

spel weer van voren afaan

.

De vraag voor mij is nu hoe de positiebepaling precies

werkt.

De motor heeft een Hall-sensor die 2 pulsen per omwenteling afgeeft, en op de

Oskar kun je zien dat de pulsen allemaal binnenkomen

.

Wat zou hier de reden van kunnen zijn?

Heeft iemand schakelschema's van de machine?

De machine heeft een diagnosepoort aan de onderkant.

Wat moet ik gebruiken om er bij te komen?

LGTrevor

Koffiemachines.org > Andere > Privileg type 9758 brouwgroep springt eruit

#### koffiemachines.org

terug

Afdrukken