terug

Afdrukken

# Melding "bonen vullen" NICR 660 Type 697

Geschreven door: Staf am Woensdag, 17. April 2024, 09:15 Uhr

Mijn Nivona NICR 660 Type 697 geeft de melding bonen vullen.

De koffiemolen draait en maalt de koffie.

De brouweenheid draait naar de stand om de koffie te maken.

De pomp om de koffie te maken werkt heel even maar stopt dan terug.

Het brouwproces wordt afgebroken en de koffie poeder wordt uitgeworpen in de afvalbak.

In de afvalbak valt een schijfje gemalen koffie, zeker voldoende voor het maken van een koffie.

Is er ergens een sensor of microswitch waarmee de brouweenheid kan meten hoeveel koffiepoeder er in de brouweenheid samengeperst wordt?

Met gemalen koffie via het klepje aan de zijkant werkt de machine wel perfect.

Alvast bedankt voor jullie antwoorden.

Geschreven door: Schlawi am Woensdag, 17. April 2024, 11:52 Uhr

Als het werkt met gemalen koffie, dan maalt de molen waarschijnlijk te weinig poeder.

Dit is te herkennen aan een schakelaar die wordt bediend met de vlag van de zeteenheid, die aan de bovenkant uit de zijkant kijkt,

Het beste is om de machine te openen, de molen te demonteren, schoon te maken en opnieuw af te stellen, of de molen opnieuw te monteren aan de hand van de markeringen.

Koffiemachines.org > Nivona > Melding "bonen vullen" NICR 660 Type 697

#### koffiemachines.org

terug

Afdrukken