terug

Afdrukken

# Siemens EQ 7 - Lokalisatie van storingen

Geschreven door: Gast_David am Vrijdag, 01. Maart 2024, 13:51 Uhr

Hallo allemaal,

Ik hoop dat iemand hier ons kan helpen de fout te vinden, want onze EQ 7 Plus vertoont het volgende foutpatroon:

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, begint het met het gebruikelijke spoelprogramma en komt er aan het einde water uit de koffie-uitloop - zij het heel weinig.

Wanneer je koffie probeert te zetten, worden de bonen gemalen, hoor je de keramische klep, de zetgroep en de pomp, maar er komt geen koffie uit de tuit en het proces eindigt met het uitwerpen van de koffiedrab en het opvangen van vloeistof in de lekbak.

Heetwater extractie daarentegen werkt zonder problemen.

Het probleem begon een paar weken geleden toen er een nieuw waterfilter was geplaatst. Nadat het filter was verwijderd, werkte het weer, maar het probleem is van tijd tot tijd teruggekomen. De laatste tijd steeds vaker, totdat het helemaal niet meer werkt.

Als ik de keramische kraan via het diagnoseprogramma op stand 4 zet (warm water -> warmwaterslang) en de pomp aanzet, komt er water uit de warmwateruitlaat. Bovendien hebben we de koffie-uitlaatpijpjes al vervangen omdat ze sterk verkalkt waren.

Voordat ik onderdelen vervang op basis van vermoedens en de hele reparatie snel onrendabel wordt, zou ik graag een ruwe schatting willen hebben van de meest waarschijnlijke oorzaak of wat er nog meer getest kan worden om de fout te beperken...

Van wat ik tot nu toe gelezen heb, zou ik in de eerste plaats de pomp verdenken, ook al transporteert deze altijd water in de diagnosemodus. Misschien is de pomp niet langer in staat om de druk te leveren die nodig is voor het brouwproces, dat aanzienlijk lager is in de heetwatermodus?

Ik kijk uit naar je feedback!

Geschreven door: Gast_Presso am Samstag, 11. Mai 2024, 01:31 Uhr

Het lijkt erop dat het ventiel verstopt zit met vuil, de pomp probeert water door het verstopte ventiel te pompen, maar het gaat recht door het overdrukventiel. Dat verklaart waarom er wel water doorheen gaat maar geen koffie.

Geschreven door: Gast_Presso am Samstag, 11. Mai 2024, 01:34 Uhr

Geschreven door: Gast_Presso am Samstag, 11. Mai 2024, 01:35 Uhr

Koffiemachines.org > Siemens > Siemens EQ 7 - Lokalisatie van storingen

#### koffiemachines.org

terug

Afdrukken