terug

Afdrukken

# Quickmill 5000A pompt niet na de basisreiniging

Geschreven door: schongezahlt am Zondag, 07. Oktober 2012, 16:27 Uhr

Hallo, iedereen,

Ik ben al een tijdje bezig met het herbouwen van QM 5000's, maar dit is helaas de eerste keer dat ik niet weet wat ik moet doen.

Ik heb hem zoals gewoonlijk uit elkaar gehaald, alle slangen en onderdelen schoongemaakt en weer in elkaar gezet.

De zelftest loopt normaal als het apparaat wordt ingeschakeld. Als ik op de spoelknop druk, hoor ik alleen maar een klik (zou het de magneetklep kunnen zijn?). De pomp start niet en na enkele seconden piept hij en gaat het waterlicht aan.

Ik heb de pomp al vervangen. Geen enkele die ik gebruik start. Zelfs voor een paar seconden zijn er maar vreemde 135V op de pomp.

Is iemand ooit eerder op zo'n probleem gestuit?

Bedankt!

Constantijn

Geschreven door: Florian H. am Zondag, 14. Oktober 2012, 17:05 Uhr

Hallo Konstantin

, heb je ooit de deurcontactschakelaar

gecontroleerd? Ik heb

het twee keer

gecontroleerd

op mijn machine toen het plotseling stopte met

werken. Hallo Florian

Geschreven door: Gast_CorlitoCaffe am Dinsdag, 16. Juli 2013, 18:12 Uhr

Hoi,

zodat de deurcontactschakelaar plat in mijn ogen valt, omdat anders de klep niet zou starten en het programma niet zou starten.

Ik zou de bedrading nog eens controleren. Ook op de printplaat.

MFGAngelo

Geschreven door: ralf1234 am Donderdag, 14. Juli 2016, 20:42 Uhr

Draai de polariteit van de pomp om...

Koffiemachines.org > Quickmill > Quickmill 5000A pompt niet na de basisreiniging

#### koffiemachines.org

terug

Afdrukken