terug

Afdrukken

# Problemen na het vervangen van de afvoerklep

Geschreven door: JanB am Samstag, 25. November 2023, 16:42 Uhr

Hallo, mijn Caffeo Solo - Perfect Milk geeft na lange tijd problemen...

Nadat de koffie niet meer in het kopje maar in de droesbak terechtkwam, heb ik het aftapventiel vervangen. Ik had gelezen dat je dit moest doen.

Het onderdeel was behoorlijk vies, en het bakje dat nog aan de aandrijfeenheid zat, zat vol met koffiedik. Dus die heb ik ook schoongemaakt.

Na het opnieuw monteren was er een kort sissend geluid, toen ging de LED voor de heetwaterklep branden.

Er leek lucht in het systeem te zitten. Dus ik heb hem aangezet... na korte tijd kwam er water uit.

Maar sindsdien is het lampje niet meer uitgegaan. Als ik hem aanzet, komt er wel water uit, maar koud. Weet niet of het dan warm moet zijn...

Bij het aanzetten reageert de aandrijving, maar er wordt niets verwarmd... weet niet of het verwarmen pas begint als het probleem is opgelost.

Zou erg dankbaar zijn voor tips...

Jan

Geschreven door: Schlawi am Samstag, 25. November 2023, 17:40 Uhr

Heb je de slangen van de debietmeter gehaald? Ze zijn verkeerd gemonteerd. De inlaat van de tank moet onderaan naar binnen, de uitlaat naar de pomp bovenaan. Verander dit en ontlucht opnieuw.

De machine warmt alleen op als de machine ontlucht is.

Koffiemachines.org > Melitta > Problemen na het vervangen van de afvoerklep

#### koffiemachines.org

terug

Afdrukken